## Slide 1: Corso di Monitoraggio di inquinanti nell’ambiente Concentrazione Fabio Murena

## Slide 2: Concentrazione
E’ la misura della quantità specifica di una specie chimica (i) in una fase (t)
Concentrazione di massa di i
udm  g/m3 ; mg/m3 ; mg/m3; g/L
Concentrazione molare
udm  gmoli/L = M
Massa di i nel volume V della fase
Moli di i nel volume V della fase

## Slide 3: Concentrazione: domanda
Se in una stanza di 20 mq e altezza 2 m ci sono 5 g di CO quale è la concentrazione di CO?
Quanti g di CO ci sono per L?
Vt=20 x 2 = 40 m3
Volume totale della fase
Massa della specie i = CO
E’ la concentrazione media nella stanza

## Slide 4
Concentrazione di massa
Ci= mi/Vt
SCi= r
Densità di massa della fase
Concentrazione molare
ci= ni/Vt
1 gmole di i = massa di i in g pari al PMi
1 gmole di i = un N (Numero di Avogadro) di molecole di i
N = 6.023 x 1023 = g/u.m.a.
Sci= c
ci= Ci/PMi
Concentrazione
Relazione tra C di massa e c molare
Densità molare

## Slide 5
Composizione
Frazione di massa
wi= mi/mt [=] g/g
Frazione di volume
= Vi/Vt [=] L/L
Frazione molare
xi, yi= ni/nt [=] gmoli/gmoli
N.B. La composizione è adimensionale
Un’altra grandezza che ci da informazioni su una miscela è la composizione

## Slide 6
Composizione: ppm, ppb, ppt
1 ppb = 10-3 ppm
1 ppt = 10-6ppm
Per esprimere la composizione di miscele in cui sono presenti inquinanti conviene utilizzare invece delle frazioni di massa o volume le ppm, ppb o ppt
ppm = parti per milione
ppm massiche
ppm volumetriche
ppb = parti per miliardo
ppt = parti per trilione
X ppm di «i» significa che in un milione di parti della fase ho X parti della specie «i».
Ad esempio in un milione di g di acqua ci sono X grammi di «i»
Per la composizione in ARIA si usano ppmv
per il SUOLO o ACQUA ppmm

## Slide 7
Esempio ppm, ppb, ppt
In un kg di terreno ci sono 2∙ 10-2 g di As e 10-5 g di diossina.
Esprimere la composizione in frazione di massa, ppm, ppb e ppt
e indicare l’unità di misura più conveniente
Fraz. di massa
ppm massiche
ppb massiche
ppt massiche
pptmAs

## Slide 8: Aria: concentrazione e legge di stato dei gas ideali
Nelle condizioni ambientali (T e P) l’aria è gas ideale e quindi vale la legge di stato dei gas ideali
PV = nRT
P = pressione
V= volume
n= numero moli
R= costante dei gas
T = temperatura
Dalla legge di stato dei gas si può anche ricavare la concentrazione
Concentrazione molare
Concentrazione massica
PM è la massa molare (g/mole).
Se è una miscela il PM medio se è un puro il PM della specie

## Slide 9: Legge di stato dei gas ideali esempio: calcolo della densità dell’aria
Dati: T= 20 °C, P = 1 atm
T in gradi Kelvin

## Slide 10: Utilizzo della legge di stato dei gas ideali
PtVt = ntRT
La legge di stato dei gas ideali si può usare per:
conversioni (ad esempio da ppmv a mg/litro)
espressione della concentrazione in condizioni di riferimento (normali o standard)
PiV = niRT
PVi = niRT
Per la miscela di aria
Per il calcolo della pressione parziale di «i»
Per il calcolo del volume occupato da «i» a P e T

## Slide 11
Valore della costante dei gas |  | Unità di misura | 
8,314472 |  | J K−1 mol−1 | 
0,08205784 |  | L atm K−1 mol−1 | 
8,20574587 × 10−5 |  | m3 atm K−1 mol−1 | 
8,314472 |  | cm3 MPa K−1 mol−1 | 
8,314472 |  | L kPa K−1 mol−1 | 
8,314472 |  | m3 Pa K−1 mol−1 | 
8314,472 |  | m3 Pa K−1 kmol−1 | 
62,3637 |  | L mmHg K−1 mol−1 | 
62,3637 |  | L Torr K−1 mol−1 | 
83,14472 |  | L mbar K−1 mol−1 | 
1,987 |  | cal K−1 mol−1 | 
6,132440 |  | lbf ft K−1 g mol−1 | 
10,7316 |  | ft3 psi °R−1 lb-mol−1 | 
8,617 × 10−5 |  | eV K−1 atom−1 | 
0,7302 |  | ft3 atm °R−1 lb-mol−1 | 
VALORI DELLA COSTANTE DEI GAS

## Slide 12: Conversioni per gas da ppmv a mg/m3
Y x 10-6 = [Li/Lt]
[Li/Lt]x P/RT=[moli i/Lt]
[molii/Lt] x PMi =[gi/Lt]
La specie «i» è presente in aria a Y ppmv
Passiamo a frazione molare
Trasformiamo i litri di «i» in moli di «i»
Otteniamo la c molare di «i»
Si moltiplica per la massa molare di «i» e si ottiene la C di massa
Convertiamo in mg/m3
[gi/Lt] x 106 =[mg/m3]
Quindi
P= atm
PM = g/mol

## Slide 13: Conversioni per gas da ppmv a mg/m3
Attenzione in questi calcoli T è in gradi Kelvin!
ppmv x
= mg/m3
P= 1 atm
T=20°C
T= 0°C
N.B. Le ppm non dipendono da T!
PM = g/mol

## Slide 14: Conversioni per gas a 20°C 1 atm
da ppmv a mg/m3 oppure da ppbv a mg/m3
ppmv
x PMi / 24.07
= mg/m3
 | PM | Fattore di conversione
CO | 28,04 | 1.16
NO2 | 46,01 | 1.91
O3 | 48,00 | 1.99
SO2 | 64,07 | 2.66
Benzene | 78,11 | 3.25
ppbv
x PMi / 24.07
= mg/m3
Per i gas con PM ≈ 24 g/mol il fattore di conversione ppm  mg/m3 o ppb  mg/m3 è ≈1
Al crescere di PM cresce proporzionalmente a PM/24

## Slide 15
http://www.aresok.org/npg/nioshdbs/calc.htm
Siti internet per conversioni
T= 25°C P= 1 atm

## Slide 16: Condizioni ambientali
T = T amb
P = P amb
P ~ 1 atm
-20 < T < 40 °C
Le condizioni ambientali, almeno quelle di nostro interesse, sono caratterizzate da una scarsa variabilità di Temperatura e Pressione.
Ciò comporta alcune semplificazioni
Tipiche condizioni ambientali

## Slide 17: Effetto delle condizioni ambientali sulla concentrazione
Le misure della concentrazione in fase liquida e solida non sono influenzate da T e P
Il volume di un gas è invece funzione di T e P
Per questo motivo quando si esprime la concentrazione di una specie in una miscela gassosa (aria) si devono sempre specificare le condizioni a cui è riferita la misura (T,P) oppure riportarla a condizioni standard o normali definite dalla normativa

## Slide 18: Conversioni per gas ad altra T e P
Attenzione in questi calcoli T è in gradi Kelvin!
da CT1,P1 a CT2,P2
Se P1=P2 e T 1>T2 C2>C1
Quanto scritto vale per un gas puro ma allo stesso risultato si arriva per un componente «i» in miscela

## Slide 19
Esercizio: Trovare il fattore di conversione da mg/L a ppmv per un gas con PM 80 a T=25°C e P = 1 atm (Risultato: 306)
Esempi di calcolo
Esercizio: Esprimere la concentrazione di CO di 5 mg/m3 a T=0°C e P=1.05 atm in condizioni normali T=20°C
e P= 1 atm) (Risultato: 4.44 mg/m3)
Esercizio: Esprimere la concentrazione di benzene in acqua di 10 ppmm in mg/L e in gmoli/L
(Risultato: 10 mg/L ; 1.03 x10-4 gmoli/L)

## Slide 20
Esercizio: Qual è l’errore che si commette trascurando la variazione di temperatura da 0° C a 25°C nel calcolo della concentrazione di un gas?
Esercitazione
Esercizio: La concentrazione di SO2 misurata all’uscita del camino a T=150 °C espressa a T=20 °C di quanto aumenta?