## Slide 1
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
Prof. Ing. Fatemeh Jalayer
Cultore: Ing. Andrea Miano
(II Semestere, 2019/2020, Sede San Giovanni, Lunedi 8:30-10:30, Venerdi 14:30-16:30)
Ufficio: Dipartimento delle Strutture per L’Ingegneria e L’Architettura (DIST), Edificio 7, Secondo Piano
University of Naples Federico II (UNINA)

## Slide 2
Lezione 2: Sicurezza Strutturale

## Slide 3
Struttura Sicura
Progetto strutturale: guarantire che durante intera vita della
struttura: sollecitazione <= resistenza
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
Se qualcosa va storto sono responsabili: il progettista, il direttore dei lavori, costruttore, collaudatore
Hammurabi 4000 anni fa assoggettò il costruttore alla legge del taglione.
Napoleone Bonaparte introdusse il concetto della responsabilità decennale limitando le responsabilità del costruttore permettendo un tecnico progettista di prendere responsabilità entro un decennio dalla messa in servizio dell’opera.

## Slide 4
Le Norme Tecniche per le Costruzioni
Italie legge 5 Nov. 1971 per le strutture in CA, precompresse e
metalliche da la responsabilità al progettista, direttore dei lavori e
costruttore in maniera crescente.
Per quanto riguarda i dettagli progettuali, le legge rimanda ai
documenti tecnici ossia i decreti ministeriali ed i circolari esplicativi
(i commentari).
Il ministero per i lavori pubblici sentito il consiglio superiore dei lavori
Pubblici e il consiglio nazionale delle ricerche (CNR), emanerà entro
6 mesi dalla pubblicazione delle presente legge e successivamente
ogni biennio le norme tecniche alle qui devono uniformarsi le
costruzioni.
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture

## Slide 5
Le Norme Tecniche per le Costruzioni
Nel libro di Ballio e Bernuzzi si parla di DM1996. Invece adesso ci
sono le Norme Tecniche 2018.
DM 9 gennaio 1996  circolare 15 Ottobre 1996
In alternativa, è possibile fare il dimensionamento strutturale
facendo riferimento alle normative tecniche europee
 Gli Euro Codici
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
DM 16 gennaio 1996  circolare 4 Luglio 1996

## Slide 6
Gli Eurocodici
Eurocodice 1: Base della progettazione ed azioni sulle strutture
(indipendente dal materiale per costruzione)
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
Eurocodice 2: Progettazione delle strutture in calcestruzzo
armato (CA)
Eurocodice 3: Progettazione delle strutture in acciaio
Eurocodice 4: Progettazione delle strutture composto acciaio
calcestruzzo
Eurocodice 5: Legno
Eurocodice 7: geotecnica
Eurocodice 6: muratura
Eurocodice 8: sismica

## Slide 7
Cenno ai variabili aleatori
Le grandezze delle sollecitazioni hanno un carattere
aleatorio.
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
La resistenza dei materiali: la non perfetta geometria impedisce
di associare un unico valore alle caratteristiche della resistenza.
Esempio: Peso specifico valore caratteristico 95%
95% probabilità
r=2400 kg/m3
r=7800 kg/m3
ACCIAIO
CA
peso per unità di volume

## Slide 8
Cenno ai variabili aleatori
Per le resistenza normalmente i valori di probabilità sono più bassi.
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
Per semplificare la progettazione alcuni valori vengono considerati
in maniera deterministica.
Esempio: Valore di progetto della resistenza C.A. per lo stato limite
ultimo e lo stato limite di servizio
5% probabilità
C.A.
peso per unità di volume
0.5% probabilità
fck=17 N/mm2
fcd=15 N/mm2

## Slide 9
Sicurezza strutturale e gli approcci progettuali
A causa delle incertezze che intervengono nella progettazione,
la struttura è caratterizzata da un definito livello di rischio.
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
Sicurezza al 100% non esiste  si può avere un grado di affidabilità
ragionevole
peso per unità di volume
costi
pr
costo di costruzione (a)
costo danni lievi (b)
costo danni severi (c)
(a+b)
(a+c)
Pr danni severi)
Pr danni lievi)

## Slide 10
Sicurezza strutturale e gli approcci progettuali
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
Variabilità aleatoria: R resistenza, S sollecitazione
Il margine di affidabilità Z= R-S
Il fattore di sicurezza Z= R/S
Metodi di sicurezza di II livello
FZ(0)
P(R>S)
Z

## Slide 11
Sicurezza strutturale e gli approcci progettuali
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
U
FU(b)
FU(-b)
indice di sicurezza

## Slide 12
Sicurezza strutturale e gli approcci progettuali
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
valori di b accettabili per diverse tipologie strutturali vengono stabiliti
Metodi di sicurezza di I livello: Metodo semi-probabilistico agli stati limite
(metodi di valori estremi)
R resistenza e S sollecitazione sono considerati indipendenti:
R viene ridotta (j < 0) e S viene aumentata (y>0)

## Slide 13
Sicurezza strutturale e gli approcci progettuali
Metodi di sicurezza di I livello: Metodo semi-probabilistico agli stati limite
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
gm coefficienti minorativi per i materiali
gf coefficienti maggiorativi per i carichi
Si definisce stati limite uno stato raggiunto il quale, la struttura
(o uno dei suoi elementi portanti) non può più assolvere la sua
Funzione primaria.
Stati limite ultimi: corrispondenti al raggiungimento della capacità
portante o a valori limite di spostamento e deformazioni.
Stati limite di esercizio: definiti in termini del funzionamento
ordinario della struttura

## Slide 14
Sicurezza strutturale e gli approcci progettuali
Metodi di sicurezza di I livello: Metodo semi-probabilistico agli stati limite
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
gm coefficienti minorativi per incertezze dei materiali; gf coefficienti
maggiorativi per incertezze delle azioni
Si verifica:
Le principali fasi di verifica della sicurezza con il metodo
semi-probabilistico:
Si assumono il valori caratteristici della resistenza e sollecitazione
Rk e Sk secondo le indicazioni fornite nelle norme.
Si utilizzano i coefficienti di sicurezza per trasformare assumono
il valori caratteristici Rk e Sk nei valori di progetto Rd e Sd .

## Slide 15
Sicurezza strutturale e gli approcci progettuali
Metodi di sicurezza di I livello: Metodo semi-probabilistico agli stati limite
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
Il valore di progetto delle azioni Fd si ottiene come combinazione
delle azioni considerate agenti, ciascuna con il suo valore caratteristico moltiplicate per il coefficiente amplificativo gf e di opportuni fattore di combinazione Y.
Le aleatorietà legate alle caratteristiche meccaniche dei materiali.
Tutte le altre cause di incertezza si scontano utilizzando coefficienti
Aggiuntivi gm e gm .
Per lo stato limite ultimo, i valori di sono maggiore di unità; mentre,
Per lo stato limite di esercizio sono pari all’unità.
Quindi per lo stato limite ultimo i valori del progetto corrispondono
al frattile 0.5% mentre il valore caratteristico corrisponde al 5%.

## Slide 16
Sicurezza strutturale e gli approcci progettuali
Metodi di sicurezza di I livello: Metodo semi-probabilistico agli stati limite
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
I termini gf sono fatti di combinazione di tre fattori:
gf1 tiene conto del fatto che durante la vita utile della struttura
ci possono essere delle azioni eccezionali di valori superiori alle
statistiche medie.
gf2 tiene conto della contemporaneità delle azioni (ridotta
probabilità che tutte le azioni si presentino contemporaneamente).
gf3 tiene conto delle incertezze legate al passaggio dai carichi (le
cause)all’analisi strutturale (gli effetti, sollecitazioni ai componenti).

## Slide 17
Sicurezza strutturale e gli approcci progettuali
Metodi di sicurezza di I livello: Metodo semi-probabilistico agli stati limite
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
Nelle costruzioni ad uso civile ed industriale, vengono implicitamente
considerati i valori di base per l’affidabilità (probabilità di rovina):
Danni allo stato limite di servizio: 10-3< pr < 10-2
Questi intervalli corrispondono ai valori mimino della figure nello slide, che rappresentano i valori ottimali che raggiungono un compresso in termini di affidabilità strutturale e criteri economici.
Danni allo stato limite ultimo: 10-7< pr < 10-5

## Slide 18
Sicurezza strutturale e gli approcci progettuali
Metodi di sicurezza di livello 0: il metodo delle tensioni ammissibili
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
Questi metodi non considerano gli aspetti probabilistici. Questo
metodo consiste nella verifica di un diseguaglianza. In più dettaglio, si
confrontano il valore di tensione nella fibra più sollecitata delle sezioni
critiche con il valore della tensione ammissibile del materiale.
Alcune critiche nei confronti di questo metodo:
I coefficienti di sicurezza sono ampi (ad esempio 1.5 per acciaio) e questo può dare la (falsa) sensazione di essere molto prudenti.
Il metodo è prescrittivo: non si possono calcolare le probabilità pr
La verifica dello stato tensionale locale è basata sulle ipotesi eccessivamente semplificate.

## Slide 19
Sicurezza strutturale e gli approcci progettuali
Metodi di sicurezza di livello 0: il metodo delle tensioni ammissibili
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
Non è possibile effettuare le verifiche nei confronti delle diverse eventualità che non dipendono direttamente dallo stato tensionale (corrosione, fuoco)
Gli effetti provocati dalle forze non sono differenziabili da quelli
prodotti dalle distorsioni.
F
Mpl
Me
N
Nk
u
dq/dx
u
dx

## Slide 20
Sicurezza strutturale e gli approcci progettuali
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
I Metodi di calcolo utilizzabili per la progettazione di strutture in acciaio
Sono:
Metodi progettuali nelle vigenti normative
Metodo delle tensioni ammissibili (non prevista nella EC3)
Il metodo semiprobabilistico agli stati limite

## Slide 21
Il metodo delle tensioni ammissibili
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
In tutte le sezioni di tutti gli elementi che creano la struttura, biosgna
verificare che sia soddisfatto:
fadm è il valore della tensione ammissibile.
Il DM 96 non fa specifico riferimento al metodo delle tensioni
Invece fa riferimento al precedente DM 92 e il cricolare 93
Le combinazioni di carico
Combinazione di carico I: che cumula in modo più sfavorevole
le azioni permanenti ed accidentali (compresi eventuali effetti
dinamici) ad eccezione del vento e degli coattivi sfavorevoli

## Slide 22
Il metodo delle tensioni ammissibili
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture
La tensione ammissibile a tensione e compressione sadm e la
tensione tangenziale ammissibile tadm si riferiscono alla condizione
di carico I.
(temperature, cedimento vincoli). Si devono includere nella
condizione di carico I, gli effetti statici e dinamici del vento qualora
le tensioni da essi provocati siano maggiore di quelle causate da
carichi permanenti ed eccezionali.
Condizione di carico II: che cumula nel modo più sfavorevole i carichi
permanenti ed accidentali (vento incluso)
Sono obbligatorie le verifiche per ambedue le combinazioni.
Le tensioni ammissibili per la condizione di carico II sono da assumere
Pari a 1.125sadm e 1.125tadm.

## Slide 23
Il metodo delle tensioni ammissibili
Tabella presa dal libro di testo Ballio e Bernuzzi
Sono obbligatorie le verifiche per I valori delle tensioni ammissibili
in termini di tensioni normali e tangenziali sono riportati nella tabella
(t spessore in mm).
La tadm è legata alla sadm dalla seguente relazione:

## Slide 24
Il metodo delle tensioni ammissibili
Nel caso delle tensioni pluriassiali deve essere verificato:
In cui sx e sy rappresentano le tensioni normali e txy quelle tangenziali
nel riferimento generico.
Se le sollecitazioni sono agenti nel piano principale bisogna controllare
che:
s1 e s2 sono le tensioni principali.
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture

## Slide 25
Il metodo delle tensioni ammissibili
Tabella presa dal libro di testo Ballio e Bernuzzi
I valori delle tensioni ammissibili per i bulloni nel caso di stato
tensionale di sola trazione o di solo taglio sono riportati nella tabella:
sb,adm e tb,adm sono i valori ammissibili.
Nel caso di combinazione di taglio e trazione sul bullone, si deve
verificare che:

## Slide 26
Il metodo semi-probabilistico agli stati limite
La progettazione di strutture di acciaio nei riguardi degli stati limite
deve essere effettuata con riferimento allo stato limite di servizio (SLS)
sia agli stati limite ultimi (SLU).
Esempi di SLS:
deformazioni in grado di compromettere la facciata della
struttura oppure causare danni agli elementi non-strutturali oppure
danni a rifiniture.
Vibrazioni che possono creare disaggio alle persone, danni all’edificio o
ai suoi contenuti.
Esempi di SLU:
Superamento dell’stato limite elastico dell’elemento strutturale.
Collasso per eccessiva deformazione della struttura o di una sua parte.
Collasso per la perdita di stabilità, oppure formazione meccanismo.
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture

## Slide 27
Il metodo semi-probabilistico agli stati limite
Esempi di SLU:
Collasso per la perdita di stabilità, oppure formazione meccanismo.
Perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte.
Rottura fragile alle basse temperatura.
Come anticipato prima, il metodo semi-probabilistico verifica che:
Fd rappresenta l’azione di calcolo e Rd rappresenta di progetto
dell’elemento strutturale in esame.
Il raggiungimento dello stato limite può avvenire dall’intervento di
Vari fattori di carattere aleatorio derivante dalle incertezze relative
ai seguenti fattori:
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture

## Slide 28
Il metodo semi-probabilistico agli stati limite
Geometria della costruzione.
Resistenze dei materiali diverse dai valori assunti dal progettista.
Ai parametri che influisco sullo raggiungimento dello stato limite.
Intensità delle azioni.
Qualsiasi divergenza tra i valori assunti dal progettista e quelli effettivi.
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture

## Slide 29
Il metodo semi-probabilistico agli stati limite
Le combinazione dei carichi possono essere espressi in maniera
generica come:
Le combinazioni dei carichi
G: carichi permanenti
P: eventuale azione di precompressione
Q: carichi variabili: Q1, carico variabile base (bisogna assumere volta
in volta ogni Q come carico di base Q1 ed il resto come Qi)
gg=1.3, gp=0.90, gq=1.50 (DM96)
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture

## Slide 30
Il metodo semi-probabilistico agli stati limite
Per le azioni eccezionali (urti, uragani, esplosioni) si può
considerare anche il seguente combinazione:
Le combinazioni dei carichi
Qdk: Frazione di carico variabile caratteristico avente una durata di
applicazione superiore a 30 gg all’anno.
1< gex<1.5
Qex: Il valore nominale dell’azione eccezionale considerata.
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture

## Slide 31
Il metodo semi-probabilistico agli stati limite
Combinazione rara:
Le combinazioni dei carichi per lo stato limite di servizio
Combinazione frequente:
Combinazione quasi permanente:
Corso Gestione e Manutenzione delle Strutture

## Slide 32
Il metodo semi-probabilistico agli stati limite
Tabella presa dal libro di testo Ballio e Bernuzzi
Le combinazioni dei carichi per lo stato limite di servizio