## Slide 1
a.a 2020-2021
prof. Guido Russo
1
IL PROTOCOLLO ARP (e RARP)
prof. G. Russo (guido.russo@unina.it)
Notes: 1

## Slide 2: ARP e RARP
TCP
TCP
UDP
UDP
RPC
RPC
XDR
XDR
NFS
NFS
RTP SNMP
RTP SNMP
Telnet FTP SMTP HTTP
Telnet FTP SMTP HTTP
IP
IP
Data link
Rete
Trasporto
Sessione
Presentazione
Applicazione
ICMP
ICMP
ARP
ARP
Protocolli di routing
Protocolli
di routing
IGMP
IGMP

## Slide 3
ARP
ARP: Address Resolution Protocol
Protocollo in broadcast di tipo solicitation
Garantisce il mapping tra indirizzi di livello e e indirizzi di livello 2
Compatibilità:
  può funzionare su qualunque livello 2
  è in grado di risolvere qualunque protocollo di livello 3
Funzionamento: può essere diviso in due parti
  Risoluzione iniziale dell’indirizzo MAC
  Mapping tra l’indirizzo MAC e il relativo indirizzo Network
Ethernet: gli assegna un Protocol Type ad hoc (0x0806)

## Slide 4: ARP: Funzionamento
I mapping
<MAC address> <IP
address>
vengono memorizzati in una cache
Quando il driver di rete richiede la spedizione di un pacchetto:
  viene controllato se esiste un mapping per quell’host
  in caso positivo viene generato l’apposito pacchetto MAC
  in caso negativo viene scatenata una ARP Request

## Slide 5
Il protocollo ARP: il pacchetto
Pacchetto ARP
Hardware Type: definisce a che tipo di livello 2 si riferirà l’indirizzo hardware (1 per Ethernet)
 Protocol Type: definisce a che tipo di livello 3 si riferirà l’indirizzo network (0x0800 per IP)
 HLEN, PLEN:  lunghezza degli indirizzi di livello 2 e 3
 Operation: Tipo di operazione richiesta (ARP Req, ARP Reply,…)
 Indirizzi Sender e Destination di livello Hardware e Network
Notes: The table below shows the 64 and 128 subnets, the valid host ranges of each, and the broadcast address of both subnets:
The subnets (do this first) | 64 | 128
Our first host (perform host addressing last) | 65 | 129
Our last host | 126 | 190
The broadcast address (do this second) | 127 | 191

## Slide 6
Quindi il protocollo ARP è usato per tradurre gli indirizzi IP in indirizzi MAC che caratterizzano univocamente la scheda di rete dell’host. La traduzione è fatta solo per i pacchetti IP uscenti perché è in questo caso che vengono create le intestazioni IP.
La traduzione si svolge con la visita di una tabella chiamata tabella ARP che è mantenuta in memoria e dispone di N righe (una per ogni host) e di due colonne (indirizzo IP e indirizzo MAC).
Ogni host ha una propria tabella ARP per ognuna delle sue interfacce hardware
Quando si traduce un indirizzo IP in uno MAC, si esegue una ricerca nella tabella sul valore dell'indirizzo IP.
Il protocollo ARP
Indirizzo IP | Indirizzo MAC
223.1.2.1 | 08-00-39-00-2F-C3
223.1.2.3 | 08-00-5A-21-A7-22
223.1.2.4 | 08-00-10-99-AC-54
Tabella ARP
Notes: The table below shows the 64 and 128 subnets, the valid host ranges of each, and the broadcast address of both subnets:
The subnets (do this first) | 64 | 128
Our first host (perform host addressing last) | 65 | 129
Our last host | 126 | 190
The broadcast address (do this second) | 127 | 191

## Slide 7
La tabella ARP è necessaria perché l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC sono completamente indipendenti nel senso che non esistono algoritmi per calcolare l’uno conoscendo l’altro.
L'indirizzo IP è scelto dall'amministratore di rete in base alla collocazione del computer in Internet, e l'indirizzo MAC è scelto dal costruttore, in maniera univoca, in base allo spazio degli indirizzi di cui ha licenza.
Quando la tabella ARP non permette di tradurre un indirizzo IP si verificano due avvenimenti:
  Un pacchetto di richiesta ARP con indirizzo MAC broadcast è spedito a tutti i computer della rete
  Il pacchetto IP in uscita è messo in coda.
Il protocollo ARP

## Slide 8
Indirizzo IP Mittente
223.1.2.1
Indirizzo MAC Mittente
08-00-39-00-2F-C3
Indirizzo IP Destinatario
223.1.2.2
Indirizzo Ethernet Destinatario
<'vuoto'>
Richiesta ARP
Il protocollo ARP
Il modulo ARP di ogni host, ricevuto il pacchetto, confronta l'indirizzo IP del destinatario con il proprio.
Quello che riconosce il suo indirizzo IP spedisce una risposta direttamente all'indirizzo MAC mittente indicando il proprio indirizzo hardware
Indirizzo IP Mittente
223.1.2.2
Indirizzo MAC Mittente
08-00-28-00-38-A9
Indirizzo IP Destinatario
223.1.2.1
Indirizzo Ethernet Destinatario
08-00-39-00-2F-C3
Risposta ARP
ARP Request
ARP Replay
Indirizzo IP Mittente
223.1.2.1
Indirizzo MAC Mittente
08-00-39-00-2F-C3
Indirizzo IP Destinatario
223.1.2.2
Indirizzo Ethernet Destinatario
08-00-28-00-38-A9

## Slide 9
Il protocollo RARP
Il protocollo RARP svolge il ruolo opposto ad ARP
  fisico logico
  Usato per sistemi diskless:
  X terminal, diskless workstation
  Al boot non conoscono il loro indirizzo IP

## Slide 10
Il protocollo RARP
Scenario tipo:
    A conosce il proprio indirizzo MAC, ma non conosce il proprio indirizzo IP
    L’host B (server RARP) conosce l’indirizzo IP di A
Soluzione:
    RARP request sulla rete (in brodacast)
    B risponde con un messaggio RARP reply contenente l’indirizzo IP di A

## Slide 11
Il protocollo RARP
Il protocollo RARP è stato sostituito da altri protocolli più flessibili e potenti:
  BOOTP: BOOTstrap Protocol
  DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
  Utilizzati per assegnare dinamicamente gli indirizzi agli host di una rete IP

## Slide 12: ARP: Risoluzione di indirizzi
Campi più significativi della trama MAC
Campi più significativi della trama ARP
G
H
.....
G  g
.....
.....
H  h
.....
3
4
ARP Reply: da (G,g) per (H,h)
ARP Request: da (H,h) per (G,?)
h
R
r
g
Indirizzo Ethernet
Indirizzo IP
ARP Cache
.....
H  h
.....
ARP Cache
2

## Slide 13: ARP: Risoluzione di indirizzi (2)
Il richiedente emette un pacchetto in broadcast di livello 2 richiedendo l’indirizzo hardware relativo ad un dato indirizzo network
L’host richiesto risponde con un pacchetto unicast di livello 2
  il broadcast è sempre sconsigliato in quanto genera un overhead di elaborazione negli host
Al termine dell’operazione
  A conosce l’indirizzo MAC di E
  E conosce l’indirizzo MAC di A
  Tutti gli host sulla rete fisica conoscono l’indirizzo MAC di A

## Slide 14: Formato del pacchetto ARP
1
8 16
31
Hardware Type |  | Protocol Type
HLEN | PLEN | Operation
Sender Hardware Address |  | 
Sender HW Address |  | Sender IP Address
Sender IP Address |  | Target HW Address
Target Hardware Address |  | 
Target IP Address |  | 

## Slide 15: Campi del pacchetto ARP
Hardware Type
  definisce a che tipo di livello 2 si hardware (1 per Ethernet)
Protocol Type
  definisce a che tipo di livello 3 si network (0x0800 per IP)
HLEN, PLEN
  lunghezza degli indirizzi di livello 2 e 3
Operation
riferirà
l’indirizzo
riferirà
l’indirizzo
Tipo di operazione richiesta (ARP Req, ARP Reply, …)
Indirizzi Sender e Destination di livello Hardware e Network