## Slide 1: Secondo Principio ed Entropia

## Slide 2: Macchina termica
È un particolare sistema TD atto a scambiare calore con l’ambiente e produrre lavoro
L’ambiente corrispondente è l’insieme dei termostati con cui scambiare calore e il macchinario con cui scambiare lavoro meccanico
Hanno particolare importanza le macchine cicliche, quelle per cui le trasformazioni TD hanno una sequenza periodica (e quindi un ritorno allo stato iniziale)

## Slide 3: Esempi di macchine termiche
Macchina a una sorgente, non ne esistono di cicliche
per il primo principio
Macchina ciclica a due sorgenti
per il primo principio
M
Q
L
M
Q2
L
Q1

## Slide 4: Ciclo termico
Nel ciclo di una macchina termica (ciclica) il calore netto scambiato con l’ambiente è uguale, per il 1° principio, al lavoro prodotto: L=Q
Quindi se Q = Q2 – |Q1|>0 (in totale, calore viene effettivamente assorbito dalla macchina), allora L>0 (lavoro viene prodotto)
Si dice rendimento il rapporto tra il lavoro prodotto e il calore assorbito dalla sorgente calda:

## Slide 5: Bilancio energetico
È importante notare che solo una parte del calore Q2 assorbito dalla sorgente calda si trasforma in lavoro
Il resto del calore, Q1, invece di trasformarsi in lavoro è ceduto alla sorgente fredda
Vedremo più avanti che questo è un fatto generale ed è un’espressione del 2° principio della TD

## Slide 6: Macchina frigorifera
Se una macchina impiega lavoro esterno (L<0) per estrarre calore da sorgenti fredde e cedere calore a sorgenti calde, si dice macchina frigorifera o frigorifero
Il questo caso il 1° principio ci dice che il calore netto scambiato è negativo (calore viene effettivamente ceduto dalla macchina): L= Q1 – |Q2|<0
Si chiama coefficiente di prestazione di un frigorifero
M
Q2
L
Q1

## Slide 7: Macchina reversibile
Se la macchina può eseguire le trasformazioni del ciclo in senso inverso, si dice reversibile
Una macchina termica reversibile operata in senso inverso si comporta da frigorifero (in quanto calore e lavoro scambiati, cambiano di segno)

## Slide 8: Carnot
Studiava l’efficienza delle macchine termiche
Fu indotto a ideare una macchina reversibile funzionante tra due sorgenti
Non si pretende di realizzare praticamente una tale macchina, essa è uno strumento di ragionamento teorico

## Slide 9: Macchina e ciclo di Carnot
Carnot scelse come fluido un gas ideale contenuto in un cilindro con superficie laterale e pistone perfettamente adiabatici
La base del cilindro può essere conduttrice o adiabatica a seconda del bisogno
Supponiamo di misurare la temperatura con un termometro a gas ideale: siano T1 e T2 le temperature della sorgente fredda e calda

## Slide 10
A
A
T2
T2
Q2
B
T2
C
T1
Q1
D
T1
A
Espansione
isoterma
Espansione
adiabatica
Compressione
isoterma
Compressione
adiabatica
Stato iniziale
Stato finale

## Slide 11: Macchina di Carnot
Inizialmente il fluido sia nello stato A, individuato dalla temperatura T2 e da altre opportune coordinate termodinamiche
Togliamo la base isolante e poniamo il cilindro in contatto termico con la sorgente calda
A pistone bloccato, tra fluido e sorgente non avviene scambio di calore (le temperature sono uguali)
A
A
T2

## Slide 12: Macchina di Carnot 1) espansione isoterma
Se facciamo espandere il fluido in modo reversibile, mantenendo il contatto con la sorgente calda, il fluido compie un’espansione isoterma
Durante questa espansione il fluido assorbe il calore Q2 dalla sorgente calda (a temperatura costante T2)
Ad un certo punto interrompiamo l’espansione e sia B lo stato del sistema
T2
Q2
B
T2

## Slide 13: Macchina di Carnot
Nell’espansione isoterma AB, il lavoro compiuto è
Siccome su un’isoterma l’energia interna di un gas ideale non varia, il calore assorbito dalla sorgente calda è, per il 1° principio,
p
V
T1
T2
A
D
C
B
Q2

## Slide 14: Macchina di Carnot 2) espansione adiabatica
Mettiamo il cilindro sulla base isolante e facciamo espandere il fluido in modo reversibile
Poiché il fluido è isolato termicamente, questa espansione è adiabatica
Durante questa espansione la temperatura decresce
Arrestiamo l’espansione quando si è raggiunta la temperatura della sorgente fredda
Sia C lo stato del sistema corrispondente
C

## Slide 15
Macchina di Carnot
Usiamo la legge delle adiabatiche per i punti B e C
p
V
T1
T2
A
D
C
B

## Slide 16: Macchina di Carnot 3) compressione isoterma
Togliamo la base isolante e mettiamo il cilindro in contatto con la sorgente fredda
Ricomprimiamo reversibilmente il fluido
Durante questa compressione il fluido cede il calore Q1 alla sorgente fredda (a temperatura costante T1)
Fermiamo la compressione nello stato D, scelto in modo da rendere possibile il raggiungimento dello stato iniziale A mediante una successiva compressione adiabatica
T1
Q1
D
T1

## Slide 17: Macchina di Carnot
Nella compressione isoterma CD, il calore ceduto alla sorgente fredda (uguale al lavoro su CD per il 1° principio) è
p
V
T1
T2
A
D
C
B
Q1

## Slide 18: Macchina di Carnot 4) compressione adiabatica
Mettiamo il cilindro su una base isolante e comprimiamo il fluido in modo reversibile
Poiché il fluido è isolato termicamente, questa compressione è adiabatica
Durante questa compressione la temperatura cresce
Arrestiamo l’espansione quando si è raggiunta la temperatura della sorgente calda
Siamo tornati allo stato iniziale A
A

## Slide 19: Macchina di Carnot
Usiamo la legge delle adiabatiche per i punti A e D
Assieme all’equazione delle adiabatiche per i punti B e C, segue
p
V
T1
T2
A
D
C
B

## Slide 20: Rendimento di Carnot
Inserendo nell’espressione del rendimento i calori scambiati sulle isoterme e tenendo conto della relazione tra i volumi, otteniamo
Cioe` il rendimento della macchina di Carnot dipende solo dalle temperature delle isoterme

## Slide 21: Enunciato di Carnot
Consideriamo macchine termiche cicliche funzionanti tra due temperature
Sia R una macchina ciclica reversibile ed S una macchina ciclica qualunque
Sia il rendimento di R e
il rendimento di S

## Slide 22: Enunciato di Carnot (Ct)
Il rendimento di una macchina termica reversibile non è inferiore a quello di una qualsiasi macchina funzionante tra le stesse temperature
Il segno di uguaglianza vale se e solo se anche la seconda macchina è reversibile
Carnot dimostro` il suo teorema all’interno della teoria del calorico
Oggi sappiamo che questa teoria non e` piu` valida e quindi il teorema e` in realta` un principio, e come tale, non è dimostrabile

## Slide 23: Irreversibilità
Se un fenomeno è la transizione spontanea da uno stato A ad uno B, il processo inverso da B a A non può avvenire se non con l’intervento di forze non necessarie nella transizione spontanea
Abbiamo già incontrato due esempi di questo fatto:
  il calore fluisce spontaneamente sempre dal corpo a temperatura maggiore a quello a temperatura minore
  Un gas si espande spontaneamente, ma non si comprime spontaneamente

## Slide 24: Irreversibilità
L’esistenza di trasformazioni spontanee e l’impossibilità che le trasformazioni inverse avvengano spontaneamente è stato elevato a principio della termodinamica
Esistono diverse formulazioni di questo principio, tutte equivalenti fra loro

## Slide 25: Secondo principio della termodinamica
È impossibile realizzare una trasformazione il cui risultato finale sia solo quello di convertire in energia (meccanica, elettromagnetica, …) il calore assorbito da una sola sorgente di calore
Cfr. l’espansione isoterma di un gas ideale
Questo è il postulato o enunciato secondo Lord Kelvin (K)

## Slide 26: Secondo principio della termodinamica
È impossibile realizzare una trasformazione il cui risultato finale sia solo quello di trasferire calore da un corpo ad una data temperatura ad un altro di temperatura maggiore del primo
Cfr. frigorifero
Questo è il postulato o enunciato secondo Clausius (C)

## Slide 27: Un po’ di logica
L’equivalenza degli enunciati si può esprimere simbolicamente così:
e questo significa:
ovvero la verità di K implica la verità di C e la verità di C implica la verità di K

## Slide 28: Un po’ di logica
La dimostrazione di ciascuna di queste due proposizioni avverrà per assurdo, ovvero per dimostrare
dimostreremo
e per dimostrare
dimostreremo

## Slide 29
Cominciamo col dimostrare che l’enunciato di Clausius implica quello di Kelvin
Ragioniamo per assurdo e supponiamo che l’enunciato di Kelvin sia falso, ad esempio supponiamo che la temperatura della sorgente il cui calore si può convertire integralmente in lavoro sia t1
Allora noi possiamo convertire questo lavoro in calore, ad esempio per attrito, all’interno di un corpo di temperatura t2 che può avere un valore qualsiasi, in particolare, maggiore di t1

## Slide 30
Ma allora noi abbiamo realizzato una trasformazione il cui risultato è di quello di far passare calore da un corpo a temperatura t1 a un corpo a temperatura t2 maggiore di t1, e questo contraddice il postulato di Clausius
Abbiamo quindi dimostrato
ovvero

## Slide 31
Dimostriamo ora che l’enunciato di Clausius implica quello di Kelvin
Ragioniamo per assurdo e supponiamo che l’enunciato di Clausius sia falso, p.e. che sia possibile trasferire il calore Q2 da una sorgente fredda ad una calda, in modo che nessun altro cambiamento si verifichi nello stato del sistema o nell’ambiente

## Slide 32
Per mezzo di una macchina di Carnot possiamo assorbire Q2 dalla sorgente calda, trasformarne in lavoro una parte L=Q2-|Q1| e cedere il resto Q1 alla sorgente fredda
La sorgente calda non fa altro che assorbire inizialmente Q2 e poi restituirlo integralmente e non subisce nessuna variazione finale
Il processo consiste quindi solamente nell’assorbire la quantità di calore Q2-|Q1| dalla sorgente fredda e produrre lavoro L
Ma questo contraddice il postulato di Kelvin

## Slide 33: Enunciato di Carnot
Considerato come principio, l’enunciato di Carnot non è dimostrabile
Alternativamente possiamo prendere come principio il postulato, p.e., di Kelvin e dimostrare l’enunciato di Carnot

## Slide 34: Enunciato di Carnot
Consideriamo macchine termiche cicliche funzionanti tra due temperature
Sia R una macchina ciclica reversibile ed S una macchina ciclica qualunque
R assorba il calore dalla sorgente calda, produca il lavoro e restituisca il calore alla sorgente fredda
Siano , , le corrispondenti grandezze per S

## Slide 35: Enunciato di Carnot
A tal fine consideriamo una macchina complessa costituita dall’insieme di R ed S
Dimostreremo procedendo per assurdo, cioè:
t2
t1
R
S

## Slide 36: Enunciato di Carnot
Supponiamo dunque che S abbia un rendimento maggiore di R:
Regoliamo le cose in modo che
Ne segue che dev’essere
R
S
Q2(R)
Q2(S)
|Q1(R) |
|Q1(S)|
L(R)
L(S)
=
>

## Slide 37: Enunciato di Carnot
Sfruttiamo ora la reversibilità di R e facciamola funzionare a rovescio: assorbe il lavoro
e produce il calore
La macchina complessa produrrà, in un ciclo, un lavoro pari a
R
S
L(R)
Q2(R)
Q2(S)
=
L(S)
|Q1(R) |
|Q1(S)|
>

## Slide 38: Enunciato di Carnot
Poiché la sorgente calda può essere eliminata: il calore necessario a S è fornito da R
In definitiva, la macchina complessa R+S funziona assorbendo calore solo dalla sorgente fredda e produce un lavoro positivo
Ma ciò è contrario al postulato di Kelvin
R
S
L(R)
Q2(R)
Q2(S)
=
L(S)
|Q1(R) |
|Q1(S)|
>

## Slide 39: Enunciato di Carnot
Ne segue che dev’essere
Per dimostrare la seconda parte dell’enunciato, supponiamo che anche S sia reversibile e la si impieghi facendola funzionare a rovescio, mentre R funziona normalmente
Ripetendo il ragionamento precedente otteniamo:
Che è compatibile con la formula precedente se e solo se

## Slide 40: Enunciato di Carnot
Per cosa possono differire le macchine termiche cicliche funzionanti tra due temperature?
Il vincolo di avere due sole sorgenti significa che due lati del ciclo devono essere trasformazioni isoterme e due trasformazioni adiabatiche
Quello che puo` cambiare e` la ‘distanza’ tra le adiabatiche, cioe` il rapporto di espansione delle isoterme, e il fluido utilizzato

## Slide 41: Enunciato di Carnot
Fra tutte le macchine termiche cicliche funzionanti tra due temperature, quelle reversibili hanno tutte lo stesso rendimento
Quelle non reversibili hanno un rendimento che è minore o uguale a quello delle reversibili
Ovvero: il rendimento di una qualsiasi macchina reversibile funzionante tra due temperature è il rendimento massimo ottenibile tra queste temperature

## Slide 42: Enunciato di Carnot
Una particolare macchina reversibile è già nota: la macchina di Carnot
Consideriamo la potenza del ragionamento di Carnot: esso ci assicura che il rendimento di una macchina reversibile qualsiasi e` uguale a quello della macchina di Carnot, in particolare, il fluido non deve necessariamente essere un gas ideale, puo` essere un gas reale, un liquido, una mescolanza liquido-vapore...

## Slide 43: Conseguenze
Il rendimento è sempre minore di uno, perché se fosse uno dovrebbe aversi Q1=0, che è come dire che la macchina funzionerebbe con una sola sorgente, cosa contraria al postulato di Kelvin

## Slide 44: Conseguenze
Questo significa che il calore non è trasformabile completamente in lavoro
Una parte, Q1, rimane sempre sotto forma di calore e per di più ad una temperatura inferiore
Questa è l’essenza del secondo principio
Non è in contraddizione col primo principio, ma ne costituisce una limitazione, perche’ non tutto il calore puo` essere convertito in lavoro

## Slide 45: Conseguenze
Inoltre, da Ct segue che
Quindi per tutte le macchine reversibili funzionanti tra le stesse due temperature, il rapporto Q2/|Q1| è una costante che dipende solo dalle due temperature

## Slide 46: Più sorgenti
Ci si puo` chiedere se inserendo una o piu` sorgenti a temperatura intermedia tra la massima e la minima tra cui una macchina lavora, si possa aumentarne l’efficienza
Vedremo che questo non accade: l’efficienza di tale macchina non supera quella di una macchina che lavora tra le temperature della sorgente più calda e più fredda

## Slide 47: Più sorgenti
Siano H e K le sorgenti rispettivamente più calda e più fredda
Le altre sorgenti, a temperature intermedie, le raggrupperemo in due insiemi, a seconda che la macchina assorba o ceda calore da esse
tH
tK
M
ti
…
tj
L

## Slide 48: Più sorgenti
Sia QHass il calore assorbito dalla sorgente calda e Qiass quello assorbito dalla i-esima sorgente intermedia
Sia QKced il calore ceduto alla sorgente fredda e Qjced quello ceduto alla j-esima sorgente intermedia
tH
tK
M
ti
…
tj
L
QHass
QKced
Qiass
Qjced

## Slide 49: Più sorgenti
L’efficienza di M è:
tH
tK
M
ti
…
tj
L
QHass
QKced
Qiass
Qjced

## Slide 50: Più sorgenti
Consideriamo ora una macchina complessa
Sostituiamo le sorgenti intermedie con altrettante macchine di Carnot
La macchina complessa sia costituita da M e dall’insieme delle macchine di Carnot
Le macchine di Carnot sono regolate in modo da cedere a M o assorbire da M la stessa quantità di calore della sorgente intermedia che rimpiazzano

## Slide 51: Più sorgenti
L’i-esima macchina di Carnot assorbe il calore Qiass dalla sorgente calda, cede il calore Qiass a M e produce il lavoro Li
La j-esima macchina di Carnot cede il calore Qjced alla sorgente fredda, assorbe il calore Qjced da M e produce il lavoro Li
tH
tK
M
L
QHass
QKced
Qiass
Qjced
Ci
Cj
Li
Lj
Qiass
Qjced

## Slide 52: Più sorgenti
L’efficienza della macchina complessa è:
tH
tK
M
L
QHass
QKced
Qiass
Qjced
Ci
Cj
Li
Lj
Qiass
Qjced

## Slide 53: Più sorgenti
Scriviamo ora le relazioni che intercorrono tra i calori ed il lavoro scambiati dalle macchine di Carnot:
Possiamo ora dimostrare che
tH
tK
M
L
QHass
QKced
Qiass
Qjced
Ci
Cj
Li
Lj
Qiass
Qjced

## Slide 54: Più sorgenti
L’efficienza della macchina complessa è
La seguente maggiorazione è sempre vera
Il che dimostra il teorema

## Slide 55: Temperatura assoluta
Il principio di Carnot mostra che il rapporto Q2/|Q1| ha lo stesso valore per tutte le macchine cicliche reversibili funzionanti tra due temperature
È indipendente dal particolare fluido impiegato, la sua massa, le particolarità operative o costruttive della macchina
Esso dipende solo dalle due temperature, espresse nella scala del gas ideale, ma che possono anche essere espresse in altre scale termometriche empiriche

## Slide 56: Temperatura assoluta
Si può quindi scrivere:
Ove la funzione f, per la sua indipendenza dalla particolare macchina, si dice universale
Detta t0 una temperatura qualunque, si può dimostrare che questa funzione gode della proprietà seguente:
Il rapporto dei calori scambiati si può scrivere quindi:

## Slide 57: Temperatura assoluta
Se ora fissiamo una volta per tutte t0 e consideriamo, per ogni altra temperatura t, una macchina funzionante tra t e t0, possiamo considerare la funzione come una funzione della sola t, e riscrivere il rapporto dei calori:
Ovvero:

## Slide 58: Temperatura assoluta
Data l’arbitrarietà delle temperature considerate, possiamo scrivere per una qualunque temperatura t:
Questa formula si interpreta dicendo che Q è la quantità di calore che una macchina reversibile che lavorasse tra t e t0, assorbirebbe dalla sorgente a temperatura t
Questo calore è, a meno della costante moltiplicativa K, univocamente determinato da t

## Slide 59: Temperatura assoluta
Viceversa, la forma della funzione F(t) non è determinata esplicitamente
Essa dipende dal tipo di termometro che adoperiamo
La relazione può essere utilizzata in modo reciproco: diamo a F(t) una forma esplicita qualsiasi e conseguentemente determiniamo in modo univoco t in funzione di Q
La macchina reversibile diventa così il nostro nuovo termometro

## Slide 60: Temperatura assoluta
Fra tutte le forme possibili per F(t), scegliamo la più semplice, cioè F(t) =t, ne segue
Siccome il calore Q non dipende dal particolare fluido impiegato nella macchina, questo termometro determina la temperatura indipendentemente dal fluido particolare usato
Abbiamo così definito la temperatura in modo assoluto

## Slide 61: Temperatura assoluta
Per non generare equivoci con la vecchia temperatura empirica, useremo, almeno provvisoriamente, il simbolo  , invece di t, per indicare la temperatura assoluta
Avremo quindi:
Temperatura
assoluta

## Slide 62: Temperatura assoluta
La costante K può essere determinata
  fissando due punti della scala (che sceglieremo di nuovo come il punto di fusione del ghiaccio e di ebollizione dell’acqua)
  scegliendo come unità di temperatura la centesima parte di questo intervallo
Sia fusla temperatura assoluta del ghiaccio fondente e bol quella dell’acqua bollente, avremo

## Slide 63: Temperatura assoluta
Imponendo che la differenza di temperatura assoluta tra punto di ebollizione e di fusione sia cento unita` assolute, otteniamo :

## Slide 64: Temperatura assoluta
L’importanza della scala termometrica assoluta è duplice:
  Teorica, poiché consente di dare una forma analitica al 2° principio
  Sperimentale, poiché si può dimostrare che la temperatura  coincide con quella T definita mediante il gas ideale

## Slide 65: Coincidenza di q e T
Nel calcolo del rendimento di una macchina di Carnot, trovammo che il rapporto dei calori scambiati e` uguale al rapporto delle temperature di gas ideale
Ma secondo la definizione di temperatura assoluta abbiamo anche
Quindi le due scale  e T sono proporzionali
Poiché abbiamo scelto per le due scale la stessa unità, ne segue che
Cioè la temperatura assoluta coincide con la temperatura di gas ideale

## Slide 66: Temperatura assoluta
D’ora in avanti indicheremo la temperatura assoluta col simbolo T
La temperatura assoluta è anche detta temperatura Kelvin, in onore di Lord Kelvin
L’unità di misura è il kelvin (K), che coincide numericamente con il grado Celsius

## Slide 67: Nuova funzione di stato
Il primo principio ha portato all’introduzione di una funzione di stato, l’energia interna U
Come vedremo ora, il secondo principio porta alla definizione di una seconda funzione di stato, detta entropia S

## Slide 68: Ritorno alla convenzione per il segno del calore
Carnot mostro` che
cioe`
Ma per una macchina reversibile
Ne segue che per una macchina generica
Che riscriviamo

## Slide 69: Ritorno alla convenzione per il segno del calore
Ricordiamo che Q2 e` assorbita dal sistema (la macchina) e quindi e` positiva, cosi’ come Q1 e` negativa poiche’ e` ceduta dal sistema
Conveniamo ora di tornare alla convenzione dei segni per il calore
La relazione si scrivera` allora
Questa relazione si puo` generalizzare ad un ciclo con un numero arbitrario n di sorgenti

## Slide 70: Entropia
Se una macchina M compie un ciclo qualsiasi, scambiando con l’ambiente sia il lavoro L che e le quantità di calore Q1, Q2, … Qn (con n sorgenti S1, S2, … Sn, alle temperature T1, T2, … Tn), allora vale la relazione
Il segno di uguaglianza vale se e solo se il ciclo è reversibile
M
S1
L
Q1
Sn
Qn
…

## Slide 71: Entropia
La strategia da seguire per dimostrare la tesi e` quella di ‘sostituire’ ciascuna sorgente Si con una macchina di Carnot operante tra Si e una ulteriore sorgente di riferimento S0 a temperatura T0
In questo modo avremo una macchina K, composta da M e dall’insieme di tutte le macchine di Carnot {Si}, operante con la sola sorgente S0
Per il principio di Kelvin il lavoro di K non puo` essere positivo

## Slide 72: Entropia
Supponiamo dunque di avere un’ulteriore sorgente S0 a temperatura T0 e n macchine di Carnot C1, C2, … Cn
Ciascuna macchina Ci operi tra S0 e Si
Supponiamo che ad ogni ciclo Ci scambi con Si il calore QCi = -Qi, uguale in modulo ma di segno opposto al calore scambiato da Si con M
Per ogni macchina di Carnot Ci vale
M
S1
L
Q1
Sn
Qn
S0
C1
Cn
QC1
Q’1
Q’n
QCn
Ln
L1
…
…

## Slide 73: Entropia
Inoltre Ci scambia il calore Q’i con S0 e il lavoro Li con l’ambiente
Le sorgenti S1, S2, … Sn, sono ora inutili e possono essere eliminate
Esaminiamo la macchina complessa K costituita da M e dall’insieme delle Ci
M
L
S0
C1
Cn
Q’1
Q’n
Ln
L1
…
Q1
Qn

## Slide 74: Entropia
La macchina K lavora con una sola sorgente scambiando il calore
e con l’ambiente il lavoro
Per il postulato di Kelvin dovrà essere
K
L’
S0
Q’

## Slide 75: Entropia
Dal 1° principio (L’=Q’) segue
Ricordando che
Sommando sulle sorgenti questa relazione, e ricordando che T0 è una quantità positiva, otteniamo
L’
S0
Q’
K

## Slide 76: Entropia
Se la macchina M è reversibile, possiamo eseguire il ciclo della macchina composta K in senso inverso
Tutti calori e i lavori in gioco cambiano allora di segno, ottenendo e quindi
Che deve valere contemporaneamente alla relazione precedente
Questo è possibile se e solo se

## Slide 77: Entropia
Le quantità di calore in gioco possono anche essere infinitesime
Se indichiamo con Q la generica quantità di calore scambiata alla temperatura T, la somma viene ora sostituita da un integrale esteso a tutto il ciclo
L’uguaglianza si verifica se e solo se il ciclo è reversibile

## Slide 78: Significato di T
T rappresenta la temperatura della sorgente che scambia il calore Q col sistema
Questa non è necessariamente uguale alla temperatura T’ del sistema
Nelle trasformazioni reali (irreversibili) queste temperature sono necessariamente diverse per permettere uno scambio spontaneo di calore tra sorgente e sistema
Nelle trasformazioni reversibili, invece, trattandosi di successioni di stati di equilibrio, le due temperature sono sempre uguali

## Slide 79: Entropia
Siano A e B due stati di equilibrio di un sistema
Possiamo immaginare di passare da A a B attraverso una trasformazione reversibile (in generale ne saranno possibili infinite)
Supponiamo p.e. che il sistema sia rappresentabile da un punto sul piano p,V
Una qualunque linea di tale piano che colleghi A e B e che sia continua, rappresenta una successione di stati di equilibrio e quindi una trasformazione reversibile
p
V
B
A

## Slide 80: Entropia
Dimostriamo che il valore dell’integrale
è lo stesso per qualunque trasformazione reversibile di estremi A e B
Prendiamo due trasformazioni reversibili tra A e B: C1 e C2
Siccome C2 è reversibile, esiste la trasformazione inversa, anch’essa reversibile C2
p
V
B
A
C1
C2

## Slide 81: Entropia
Consideriamo ora la trasformazione ciclica C1 U C2
Essa è reversibile, poiché è formata da trasformazioni reversibili
Per quanto dimostrato, l’integrale esteso a questo ciclo è zero:
Se ora spezziamo l’integrale, abbiamo:
p
V
B
A
C1
C2

## Slide 82: Entropia
Ne segue
Cioè l’integrale dipende solo dagli stati estremi A e B e non dalla particolare trasformazione reversibile scelta per calcolarlo
Questo teorema permette di definire una nuova funzione di stato

## Slide 83: Entropia
Scelto arbitrariamente uno stato di riferimento O, e preso uno stato A qualsiasi del sistema, l’integrale
calcolato lungo una qualsiasi trasformazione reversibile tra O e A, è una funzione univoca dello stato A, cui si dà il nome di entropia dello stato A
Se A e B sono due stati del sistema, allora
Si dimostra facilmente considerando una trasformazione che passi per lo stato di riferimento O

## Slide 84: Integrale di Clausius
L’integrale può essere definito anche lungo una trasformazione irreversibile, anche se in questo caso non rappresenta la differenza di entropia tra gli stati A e B
Si può anzi dimostrare che in questo caso

## Slide 85: Integrale di Clausius
Dimostrazione: consideriamo una trasformazione irreversibile I tra A e B e una trasformazione reversibile R tra B e A
Applicando a questo ciclo la relazione
otteniamo:
p
V
B
A
I
R

## Slide 86: Legge dell’aumento dell’entropia
Ovvero
Ma il primo membro non è altro che la differenza di entropia tra A e B, c.d.d.
Per un sistema isolato questo teorema assume una forma molto importante
In questo caso Q=0 e quindi
Per una trasformazione reale di un sistema isolato, l’entropia dello stato finale è sempre maggiore o tutt’al più uguale a quella dello stato iniziale

## Slide 87: Altre funzioni di stato
Si definiscono altre funzioni di stato, di largo impiego in chimica, a partire dalle due fondamentali U e S
  Entalpia
  Energia libera di Helmholtz
  Energia libera di Gibbs
L’entalpia viene usata in trasformazioni a volume costante
L’energia di Gibbs in quelle a pressione e temperatura costanti

## Slide 88: Calcoli di entropia - gas ideale
Calcolare la variazione di entropia nell’espansione libera di un gas ideale
Siano I e F gli stati iniziale e finale, la trasformazione irreversibile e` indicata con la linea tratteggiata
Sperimentalmente e` noto che le temperature iniziale e finale sono uguali e che l’energia interna non varia
p
V
I
F

## Slide 89: Calcoli di entropia - gas ideale
Per il calcolo dell’entropia e` necessario trovare una trasformazione reversibile che congiunga i due stati I e F
La trasformazione piu` naturale e` l’isoterma che congiunge I a F
L’ultima uguaglianza deriva dal 1o principio e da dU=0
p
V
I
F

## Slide 90: Calcoli di entropia - gas ideale
Per un lavoro di espansione abbiamo quindi
L’ultima uguaglianza deriva dall’eq. di stato del gas ideale
Infine
p
V
I
F

## Slide 91: Calcoli di entropia - gas ideale
Verifichiamo che si ottiene lo stesso risultato su una diversa trasformazione reversibile: un’isocora IM seguita da un’isobara MF
p
V
I
F
M

## Slide 92: Calcoli di entropia - gas ideale
Per un lavoro di espansione abbiamo dL=pdV
I primi due termini sono uguali e contrari, l’ultimo riproduce il risultato ottenuto precedentemente
p
V
I
F
M

## Slide 93: Calcoli di entropia - gas reale
I
F
TI
TF
Calcolare la variazione di entropia nell’espansione libera e adiabatica di un gas reale, tipo van der Waals, da VI a VF
Siano I e F gli stati iniziale e finale, la trasformazione irreversibile e` indicata con la linea tratteggiata
Per il calcolo dell’entropia e` necessario trovare una trasformazione reversibile che congiunga i due stati I e F

## Slide 94: Calcoli di entropia - gas reale
I
F
M
TI
TF
Scegliamo la trasformazione IM lungo l’isoterma TI, seguita dall’isocora MF
Applichiamo il 1o principio
Per un gas reale la variazione di U vale
Queste due relazioni ci permettono di esprimere TF in funzione di TI e dei volumi

## Slide 95: Calcoli di entropia - gas reale
La variazione di entropia e`
La parte relativa all’isocora e`
Quella relativa all’isoterma e`
La variazione di energia interna e`
L’ultimo passaggio deriva dal fatto che siamo su un’isoterma (dT=0)

## Slide 96: Calcoli di entropia - gas reale
Ricordando che per un lavoro di espansione dL=pdV, abbiamo
Usando l’equazione di stato di van der Waals
Infine
Se facciamo il limite per a->0 le due temperature diventano uguali e il secondo addendo si annulla
Se inoltre facciamo il limite per b->0 riotteniamo il risultato del gas ideale

## Slide 97: Calcoli di entropia - conduzione
97
È data una sbarra che fa da ponte termico tra due termostati a temperatura T2 e T1 (T2 > T1)
Siano l la lunghezza, A la sezione e k la costante di conducibilità termica della sbarra
Supposto di essere in uno stato stazionario, e che non ci siano perdite di calore dalla superficie laterale della sbarra, trovare
  la potenza termica che attraversa la sbarra
  La variazione di entropia nell’unità di tempo del sistema costituito dalla sbarra e dai due termostati
T1
T2

## Slide 98: Calcoli di entropia - conduzione
98
La potenza termica è data dalla legge di Fourier
La variazione di entropia del sistema è la somma delle variazioni dei due termostati e della sbarra
In un intervallo di tempo dt una quantità di calore di modulo dQ esce dal termostato 2, transita attraverso la sbarra ed entra nel termostato 1
Le variazioni di entropia sono
Il segno nella prima eq. deriva dal fatto che il calore esce dal termostato 2
La terza eq. è conseguenza del fatto che lo stato del sistema è stazionario e quindi lo stato della sbarra non cambia nel tempo

## Slide 99
99
In definitiva la variazione totale è
E la variazione nell’unità di tempo è
Si può realizzare una trasformazione reversibile di cessione del calore a temperatura costante ad un termostato comprimendo un gas ideale in contatto termico con il termostato
Similmente si opera per assorbire calore da un termostato mediante un’espansione del gas ideale
Calcoli di entropia - conduzione

## Slide 100
100
Siano date due lastre di ugual materiale e massa, a temperatura T2 e T1 (T2 > T1)
Le lastre vengono messe a contatto ed isolate dall’ambiente. Calcolare la variazione di entropia di ciascuna lastra e quella totale
Calcoliamo innanzitutto la temperatura di equilibrio del sistema delle due lastre. Diciamo C la capacità termica comune alle due lastre, supposta costante nell’intervallo di temperatura considerato, per semplicità.
Usiamo il principio di conservazione del calore
Da cui intermedia tra T2 e T1
Per calcolare la variazione di entropia, scegliamo una trasformazione reversibile isobara
Calcoli di entropia - conduzione

## Slide 101
101
La variazione di entropia del sistema è
Verifichiamo che è effettivamente maggiore di zero. A tal fine basta mostrare che l’argomento del logaritmo è maggiore di uno, ovvero
Cio` equivale a che è sempre vero
Calcoli di entropia - conduzione

## Slide 102
102
Un mulino di Joule contiene una massa d’acqua m a temperatura T1 in uno spazio isolato adiabaticamente dall’ambiente esterno. Una massa esterna M è fatta cadere N volte nel campo di gravità per un’altezza h, fornendo un lavoro L all’acqua. L è negativo poiché è fatto sul sistema
Calcolare l’aumento di temperatura e la variazione di entropia dell’acqua
Nella trasformazione, che è irreversibile, non c’è scambio di calore e l’energia interna dell’acqua varia di
Tale variazione di energia interna si manifesta come aumento di temperatura dell’acqua
Si può ottenere lo stesso stato finale, trascurando l’espansione termica dell’acqua, mediante una cessione reversibile di calore, p.e. isobara, all’acqua, in quantità
Calcoli di entropia – mulino di Joule

## Slide 103
103
Detta Cp la capacità termica della massa d’acqua, avremo dunque
Questa eq. ci permette di trovare la temperatura finale dell’acqua
La variazione di entropia, calcolata sulla trasformazione reversibile, è
Calcoli di entropia – mulino di Joule

## Slide 104
104
Un contenitore a pareti diatermiche contiene una mole di gas ideale. Il gas e` separato dall’atmosfera libera da una goccia di mercurio (di massa trascurabile) che permette l’equilibrio di pressione tra gas e atmosfera. Il gas si trova inizialmente nello stato A a temperatura TA e pressione pA. Il contenitore viene quindi immerso in un termostato a temperatura TB < TA. Si attende quindi il raggiungimento del nuovo equilibrio termico B
Si determinino gli scambi di lavoro e calore tra il gas (sistema) e il termostato (ambiente), la variazione di entropia di entrambi e di quella dell’universo
Calcoli di entropia – sistema e ambiente

## Slide 105
105
Poiché la pressione esterna è costante, il lavoro è dato da
ed è negativo poiché il sistema diminuisce di volume e quindi assorbe lavoro meccanico
Applicando l’eq. di stato in A e in B, poiché la pressione in entrambi gli stati è uguale alla pressione esterna, otteniamo
Calcoli di entropia – sistema e ambiente

## Slide 106
106
Il calore scambiato si può calcolare usando il 1° principio:
ove la variazione di energia interna è data da:
quindi:
Il segno del calore è negativo, in quanto il sistema cede calore al termostato, consistentemente col fatto che la temperatura del sistema diminuisce
Calcoli di entropia – sistema e ambiente

## Slide 107
107
Per trovare la variazione d’entropia del gas, occorre immaginare una trasformazione reversibile che colleghi gli stati A e B. Una tale trasformazione è facilmente individuata nella trasformazione isobara reversibile con estremi in questi stati. La variazione d’entropia del gas è quindi:
Calcoli di entropia – sistema e ambiente

## Slide 108
108
la variazione d’entropia dell’ambiente è tutta dovuta al termostato e si calcola immaginando una trasformazione reversibile che porti il termostato dallo stato iniziale a quello finale
I due stati hanno la stessa pressione e temperatura e differiscono per un aumento dell’energia interna del termostato pari al calore Qterm assorbito, uguale ed opposto al calore Q ceduto dal sistema. Possiamo quindi immaginare che questo calore sia fornito al termostato in una trasformazione isoterma reversibile. La variazione d’entropia dell’ambiente è dunque:
Calcoli di entropia – sistema e ambiente

## Slide 109
109
Posto e facendo uso della disuguaglianza analitica (valida per qualunque x diverso da 0)
si dimostra facilmente che
in accordo con il teorema generale sull’aumento d’entropia dell’universo
Calcoli di entropia – sistema e ambiente

## Slide 110
110
Supponiamo di avere un contenitore diviso in due parti uguali A e B da un setto removibile. Vogliamo calcolare la variazione di entropia nei seguenti due casi
  (1) A e B contengono un ugual numero di moli dello stesso gas ideale nelle stesse condizioni di pressione e temperatura
  (2) A e B contengono un ugual numero di moli di due gas ideali diversi nelle stesse condizioni di pressione e temperatura
A
B
Calcoli di entropia – paradosso di Gibbs

## Slide 111
111
Primo caso, i gas sono uguali: la rimozione del setto non cambia lo stato del sistema e di conseguenza non c’è alcuna variazione di entropia:
Secondo caso, i gas sono diversi: la rimozione del setto porta alla diffusione reciproca dei due gas. Il processo è spontaneo, per cui ci aspettiamo un aumento di entropia
Calcoli di entropia – paradosso di Gibbs

## Slide 112
112
Per calcolare la variazione di entropia, dobbiamo immaginare un processo reversibile che porti dallo stato iniziale a quello finale
Immaginiamo a tale scopo di avere due setti, ciascuno impermeabile ad un gas e perfettamente permeabile all’altro
Espandiamo dapprima il gas di sinistra, reversibilmente, otteniamo
Calcoli di entropia – paradosso di Gibbs

## Slide 113
113
Espandiamo quindi il gas di destra, otteniamo
Quindi la variazione totale di entropia è
Calcoli di entropia – paradosso di Gibbs

## Slide 114
114
L’aspetto paradossale del ragionamento emerge dall’analisi meccanico-statistica dei due casi: il numero di disposizioni delle molecole dovrebbe aumentare nello stesso modo in entrambi i casi, e quindi ci aspetteremmo un aumento uguale di entropia
Solo in meccanica quantistica e` possibile una spiegazione del paradosso e si basa sul fatto che permutazioni di particelle identiche, come nel caso (1) non sono stati distinguibili per principio e quindi non possono essere conteggiate nel calcolo dell’entropia
E` questo un’altro esempio dei limiti della meccanica classica
Calcoli di entropia – paradosso di Gibbs